## Slide 1
Double Pulse Test: Full-Bridge

## Slide 2
DPT: ¿En qué consiste?
2
Determinar experimentalmente los tiempos de conmutación y las pérdidas de conmutación.
¿Como? Generando un impulso a condiciones deseadas (Nominales).
Para lograrlo se prueba con una carga inductiva y se realizan dos pulsos con el objetivo de realizar el segundo pulso a la corriente de prueba.
I Test
T1: Pulso 1 (Aumento de corriente en la carga hasta llegar a I test)
T2: Break
T3: Pulso 2

## Slide 3
Topología: ¿Por qué Full Bridge?
3
Si bien se puede utilizar un Half-Bridge, nuestra aplicación será en Full-Bridge, por lo cual es más realista.
Podemos usar la misma PCB que se utiliza para las medidas de eficiencia.
No implica una mayor dificultad.
Ref [2]

## Slide 4
Intervalos: ¿Por dónde circula la corriente?
4

## Slide 5
Carga L: ¿Cómo estimamos el valor de L?
5
Cota superior L: Primer pulso <100us (Para evitar sobre calentamientos)
Vdc = 420 [V] ; Itest = 25[A]
Cota Inferior L: Itest no caiga más de 5%
Vf = 3.3 [V] ; Itest = 25[A] ; ∆I = 1,25 [A] ; Rs* = Rds + Rd = 0.07 [Ω] ; T2 = 5 [us]**
Ref [1]
**T2 se escoge tal que sea tiempo suficiente hasta que el switch termine su proceso de cerrado
Nuestros MOSFET tiene un máximo de tf = 26 ns, por lo que 5us >> 26ns
* Rs se calcula como la resistencia del circuito generado en T2, para el puente H es la resistencia de conducción de un MOSFET más la resistencia de conducción del BodyDiode

## Slide 6
Carga L: ¿Tenemos un inductor L?
6
¡Cumplimos con el inductor!

## Slide 7
Tiempo: ¿Qué T1, T2 y T3?
7
T1 se debe calcular en función del I test que buscamos (25 [A] en nuestro caso).
T2 = 5 [us] (como definimos antes).
T3 = 5 [us] (pequeño para no sobre cargar el transistor y darle el tiempo mínimo para que encienda).
La corriente máxima más pequeña de nuestros transistores es 98[A] y tr más grande de 75 [ns].

## Slide 8
Capacitor Bank: ¿Cómo estimamos el valor de Cb?
8
Cota Inferior Cb: Vdc no caiga más de 1%
Cb
Ref [1]
Notes: Seleccionar Capacitor

## Slide 9
DPT: ¿Qué vamos a medir?
9
Parámetros de encendido:
Turn-on delay
Rise time
Turn-on time
On Energy, dv/dt, di/dt.
Determinaremos las pérdidas de encendido.
Parámetros de apagado:
Turn-off delay
Fall time
Turn-off time
On Energy, dv/dt, di/dt.
Determinaremos las pérdidas de apagado.
Parámetros de Reverse-Recovery:
Reverse Recovery time
Reverse Recovery current
Reverse Recovery charge
Reverse Recovery energy, di/dt.
forward on voltage
Ref [1]
Mediremos tr, tf y trr con el objetivo de ajustar nuestros cálculos teóricos.
Compararemos resultados experimentales con las especificaciones dadas por el fabricante

## Slide 10
Set Up: ¿Cómo se ve esto armado?
10

## Slide 11
Set Up: ¿Cómo se ve esto armado?
11
Notes: Pendiente Capacitor, Fuente de Poder, Osciloscopio, Gate Driver

## Slide 12
Simulaciones Matlab
12

## Slide 13
Simulación: ¿Cómo se ve?
13

## Slide 14
Resultados
14

## Slide 15
15
Análisis de señales Post-Construcción

## Slide 16: Señal amarilla G1
Señal Azul G3
Dead Time 500ns
0 en Simulink PWM1A // GPIO2:
Gate 1 Off
Gate 3 On
Delfino CPLD = 1 (LED)
Debería V = 0
1 en Simulink PWM1A // GPIO2:
Gate 1 On
Gate 3 Off
Delfino CPLD = 0 (LED)
Debería V = Vc
Estado Actual
CPLD

## Slide 17: Señal amarilla G2
Señal Azul G4
Dead Time 500ns
0 en Simulink PWM1B // GPIO3:
Gate 2 Off
Gate 4 On
Delfino CPLD = 1 (LED)
Debería V = 0
1 en Simulink PWM1B // GPIO3:
Gate 2 On
Gate 4 Off
Delfino CPLD = 0 (LED)
Debería V = Vc
Estado Actual
CPLD

## Slide 18: Flujo de Variable PWM1A
Simulink
o
Composer
Delfino
0
CPLD
1
Led
Gate Driver
Gate Driver
0
1
0
1
G1
G3
Simulink
o
Composer
Delfino
1
CPLD
0
Led
Gate Driver
Gate Driver
1
0
0
0
G1
G3
Sim/Com | Gate
0 | 0
1 | 0
G1
Sim/Com | Gate
0 | 1
1 | 0
G3
Estado Esperado
CPLD

## Slide 19: Flujo de Variable PWM1B
Simulink
o
Composer
Delfino
0
CPLD
1
Led
Gate Driver
Gate Driver
0
1
0
1
G2
G4
Simulink
o
Composer
Delfino
1
CPLD
0
Led
Gate Driver
Gate Driver
1
0
1
0
G2
G4
Sim/Com | Gate
0 | 0
1 | 1
G2
Sim/Com | Gate
0 | 1
1 | 0
G4
Estado Esperado
CPLD

## Slide 20: ¿Por qué Code Composer?
Lamentablemente Simulink solo nos permite como máximo intervalos de 5 [us] entre switcheo
Code Composer es una buena solución, dado que es un código simple y nos permite intervalos < 1 [us]

## Slide 21: Codigo Composer
Inicio
Loop

## Slide 22: Test Funcionalidad

## Slide 24: Test Funcionalidad

## Slide 25: Selección Cables

## Slide 26: Primer Experimento: Baja potencia
Prueba de baja potencia 40 Vdc
T1 = 27 us
T2 = 5 us
T3 = 5 us
I test = 2.378
I max = 2.805

## Slide 27: Prueba Alta potencia: Armado
Prueba de Alta potencia 400 Vdc
T1 = 27 us f = 50Hz fc = 25kHz
T2 = 5 us L = 460 uH ma = 0.89
T3 = 5 us P = 5kW R = 12.2 Ohm
I test = 22.3 A
Temp = 60°C
Computador corriendo Composer
Circuito Arduino para manejar temperatura heater a 60°C

## Slide 28: Prueba Alta potencia: Scrip Con Series
Se programo un script de Python que recibe tres inputs y nos entrega todos los resultados de la prueba de DPT. Es capaz de detectar los valores máximos y mínimos de cada señal.
IMPORTANTE: Se asume VGS entre -3.3 y 15.4, ya VGS presento un comportamiento que se explicara más adelante
Series necesarias:
Ids-csv.csv: Serie de corriente Id
Vgs-csv.csv: Serie de Voltaje Vgs
Vds-csv.csv: Serie de Voltaje Vds
Estos tres archivos se deben encontrar en la misma
carpeta con nombre libre, el cual después ingresa
como parámetro al script.
Como deben verse las señales ejemplo
* Dado las oscilaciones de VGS se realizaron ciertas aproximaciones a la señal en el script, estas se pueden ver en el gráfico de salida.

## Slide 29: Prueba Alta potencia: Resultados Script Rohm
* Los resultados también quedan en un .txt al correr el script

## Slide 30: Prueba Alta potencia: Resultados Análisis.
-Voltaje Vgs muy por debajo de los -3.3V (Casi en -10V)
- Se recupera, pero lentamente
- Hipótesis:
1.- Mucho Under Shoot
2.- Corriente entrante al gate driver

## Slide 31: Prueba Alta potencia: Resultados Script Infineon
* Los resultados también quedan en un .txt al correr el script

## Slide 32: Comparación
Rohm
Infineon

## Slide 33: Comparación
Rohm | DPT | Datasheet
tr | 26.4 [ns] | 57 [ns]
tf | 24.0 [ns] | 21 [ns]
Eon | 474 [uJ] | 1100 [uJ]
Eoff | 94.7 [uJ] | 630 [uJ]
Infineon | DPT | Datasheet
tr | 66.2 [ns] | 21.9 [ns]
tf | 43.0 [ns] | 16.5 [ns]
Eon | 551 [uJ] | 1050 [uJ]
Eoff | 49.8 [uJ] | 400 [uJ]

## Slide 34
Referencias
34
[1] Schweickhardt, J., Hermanns, K., & Herdin, M. (2021). TIPS & TRICKS ON DOUBLE PULSE TESTING (1st ed., Vol. 1).
https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/gfm347/GFM347_1e_Double_Pulse_Testing.pdf
[2] Double Pulse Testing: The How, What and Why. (2020, abril). Infineon. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Double_pulse_testing-Bodos_power_systems-Article-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46271bf4f920171ee81ad6c4a1f